МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПЕРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСКОЇ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ХАРКІВСКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ  УЧИЛИЩЕ № 6"

Методична розробка інструкційно-технологічних карт на тему:

«Навчання слюсарним роботам»

Розробив майстер в/н

Саєнко І.В.

м.Харків

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА: «Площинна розмітка»

| № | Зміст завдання | Обладнання, інструмент, | Технічні умови і вказівки щодо виконання завдання | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/ | та послідовність | пристосування |  |  |  |  |  |  |  |
| п | виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площинна |  | Слюсарний стіл, спецодяг, | Численні й різноманітні розмічальні роботи виконують на |  |
|  | розмітка | її | молоток, | рисувалки, | розмічальних плитах за допомогою вимірювальних і |  |
|  | призначення, | і | штангенциркуль. | розмічальних інструментів та | пристосувань, які можна |  |
|  | правильність |  | Інструменти | для | поділити на такі основні групи: |  |  |  |  |
|  | виконання |  | нанесення й | кернування | Інструменти для нанесення й кернування рисок. |  |  |
|  |  |  | рисок. |  | Вимірювальний | інструмент | та | інструмент | для |  |
|  |  |  | Вимірювальний | обмірювання деталі й перенесення розмірів із деталі на |  |
|  |  |  | інструмент та інструмент | масштаб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для обмірювання деталі й | Інструмент для розмічання кіл і дуг. |  |  |  |
|  |  |  | перенесення | розмірів із | Інструмент для знаходження центрів деталей. |  |  |
|  |  |  | деталі на масштаб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інструмент | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | розмічання кіл і дуг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інструмент | для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | знаходження | центрів |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Послідовність |  |  |  | Перш ніж приступити до розмічання ретельно перевірити |  |
|  | виконання |  |  |  | чи немає в заготовці вад: тріщин, раковин, газових |  |
|  | площинної |  |  |  | бульбашок, перекосів, інших дефектів, а також звірити з |  |
|  | розмітки |  |  |  | кресленням розміри й припуски на обробку. |  |  |
|  |  |  |  |  | Деталі, які розмічають доводиться фарбувати, тому що |  |
|  |  |  |  |  | рисувалка або циркуль залишають на незабарвлених |  |
|  |  |  |  |  | поверхнях | дуже тьмяний | слід. Якщо місця, які |  |
|  |  |  |  |  | розмічають, вкрити мідним купоросом або іншими |  |
|  |  |  |  |  | речовинами, то риски на тлі фарби чітко видно й вони |  |
|  |  |  |  |  | зберігаються тривалий час. |  |  |  |  |

| 3. | Підготовка |  |  | Очистити стальною щіткою заготовку від пилу, бруду, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхні | металу |  | окалини, слідів корозії тощо; |  |  |
|  | до розмічання |  | Вивчити креслення розмічувальної деталі, уточнити |  |
|  |  |  |  | розміри; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пензлем нанести на поверхню рівномірно | шар розчину |  |
|  |  |  |  | мідного купоросу. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Звичайною крейдою натирають розмічувальні поверхні. |  |
|  |  |  |  | Фарбування виявляється менш міцним. |  |  |
|  |  |  |  | рейду розводять у воді (1:8 ), доводять до кипіння, додають |  |
|  |  |  |  | рідкий столярний клей | ( 50г на 1кг крейди ). Таким |  |
|  |  |  |  | барвником покривають чорні необроблені заготовки. |  |
|  |  |  |  | Швидкосохнучі лапки та фарби застосовують для покриття |  |
|  |  |  |  | невеликих оброблених стальних і чавунних виливків. |  |
|  |  |  |  | Кольорові метали, гарячекатаний листовий і профільний |  |
|  |  |  |  | стальний матеріал лаками та фарбами не фарбують. |  |
|  |  |  |  | При нанесенні барвника заготовку тримають у лівій руці у |  |
|  |  |  |  | похилому положенні, шар барвника наносять перехресним |  |
|  |  |  |  | вертикальними і горизонтальними рухами пензля. |  |
| 4. | Нанесення |  |  | Розмічальні риски наносять у такій послідовності: |  |
|  | розмічальних |  | спочатку горизонтальні, потім – вертикальні, після цього – |  |
|  | рисок |  |  | похилі й останнім – кола, дуги та закруглення. |  |
|  |  |  |  | Прямі риски наносять рисувалкою, яку слід нахиляти в |  |
|  |  |  |  | напрямку її переміщення і в бік від лінійки. Кути нахилу |  |
|  |  |  |  | мають відповідати і не змінюватися в процесі нанесення |  |
|  |  |  |  | рисок. Рисувалку весь час притискають до лінійки, яка |  |
|  |  |  |  | щільно прилягає до лінійки. Риски проводять лише один |  |
|  |  |  |  | раз. |  |  |  |  |
| 5. | Розмічання | кутів |  | Здійснюють | за | допомогою | транспортирів, |  |
|  | уклонів |  |  | штангенциркулем, кутомірів. При розмічанні транспортир |  |
|  |  |  |  | встановлюють на задній кут. Притримуючи лівою рукою |  |
|  |  |  |  | його основу, правою рукою перевертають широкий кінець |  |
|  |  |  |  | лінійки доти, поки інший її кінець, що має форму стрілки, |  |
|  |  |  |  | не збігатимуться з поділкою, що відповідає куту, значення |  |
|  |  |  |  | якого нанесено на основу. Після цього лінійку |  |
|  |  |  |  | закріплюють шарнірним гвинтом, а потім рисувалкою |  |
|  |  |  |  | наносять лінії. |  |  |  |  |

| 6. | Накернювання |  | Взяти кернер в ліву руку трьома пальцями: великим, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | розмічальних |  | вказівним і мізинцем. Вістря кернера поставити точно на |  |
|  | ліній |  | рисці, трохи відхилити його від себе. |  |
|  |  |  | Розмістити кернер перпендикулярно до розмічувальної |  |
|  |  |  | площини і наносити по ньому легкий удар молотком. В |  |
|  |  |  | такій же послідовності робити послідуючі кернові |  |
|  |  |  | заглиблення. |  |
|  |  |  | На довгих лініях керни наносять на відстані 20-100мм, на |  |
|  |  |  | коротких лініях, перегинах, закругленнях і в кутах на |  |
|  |  |  | відстані 5-10мм. |  |
|  |  |  | Лінію кола досить накренити в чотирьох місцях – точка |  |
|  |  |  | перетину осей з колом. |  |
| 7. | Шаблонне |  | Для складальної деталі на поверхню металу наносять її |  |
|  | розмічання |  | контур, центри отворів, лінії згинів. |  |
|  |  |  | Для виготовлення однакових деталей користуються |  |
|  |  |  | шаблоном. |  |
|  |  |  | Ця деталь натурального розміру виготовлена з картону, |  |
|  |  |  | фанери. |  |
|  |  |  | Процес перенесення контурів деталі центрів отворів |  |
|  |  |  | вирізів за допомогою шаблона на металопрокат називають |  |
|  |  |  | позначенням. |  |

При розмічальних роботах необхідно дотримуватися таких правил безпеки праці:

- встановлення заготовок на плиту і зняття їх з плити слід виконувати у рукавицях;

- заготовки і пристрої надійно встановлювати не на краю плити, а ближче до середини;

- на гостро точені кінці рисувалок надягати запобіжні пробки або спеціальні ковпачки;

- слідкувати, щоб проходити навколо розмічальної плити були завжди вільним;

- перевіряти надійність кріплення молотка на рукоятці;

- видаляти пил та окалину з розмічальної плити щіткою, а з великих плит – мітлою;

- промащене ганчір’я і папір складати тільки у спеціальні металеві ящики з кришкою, що щільно закривається.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА:	«Рубання металу»

| № | Зміст | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо виконання завдання | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | завдання та | інструмент, |  |  |  |  |  |  |
|  | послідовність | пристосування |  |  |  |  |  |  |
|  | виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Способи | Спецодяг, | Рубанням називають операцію обробки металу зубилом |  |
|  | рубання | слюсарний стіл, | крейцмейселем за допомогою молотка. |  |  |
|  |  | молоток, | зубило, | Різальним інструментом при рубанні служить зубило. |  |
|  |  | кернер, | олівець, | Зубилодлярубаннягарячогометалу називають |  |
|  |  | рукавиці |  | ковальським, а для рубання холодного металу слюсарним. |  |
|  |  |  |  | Слюсарне зубило складається з трьох частин: робочої, |  |
|  |  |  |  | середньої, та ударної. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Точність обробки рубання м становить 0,4-0,7мм. До цього |  |
|  |  |  |  | процесу вдаються лише тоді коли заготовки з тих або інших |  |
|  |  |  |  | причин не вдається обробити на верстатах |  |  |
|  |  |  |  | Зубило беруть у ліву руку за середню частину на відстані |  |
|  |  |  |  | 15…20 мм від кінця ударної частини; сильно стискувати в |  |
|  |  |  |  | руці зубило не слід. Удари наносяться правою рукою. При |  |
|  |  |  |  | рухах правої руки, що наносить удари по зубилу, ліва рука |  |
|  |  |  |  | відіграє роль балансу при послідовному встановленні |  |
|  |  |  |  | інструмента. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Молоток беруть правою рукою за рукоятку на відстані |  |
|  |  |  |  | 15…30мм від вільного кінця, охоплюючи рукоятку чотирма |  |
|  |  |  |  | пальцями і притискуючи до долоні, великий палець |  |
|  |  |  |  | накладають на вказівний. |  |  |  |
|  |  |  |  | Сила удару має відповідати характеру роботи, а також масі |  |
|  |  |  |  | молотка, довжині рукоятки, довжині руки працюючого. |  |
|  |  |  |  | Кут встановлення зубила при рубані в лещатах регулюють |  |
|  |  |  |  | так, щоб лезо знаходилося на лінії зняття стружки, а |  |
|  |  |  |  | поздовжня вісь стержня зубила розміщувалася під кутом |  |
|  |  |  |  | 30…35 градусів до оброблюваної поверхні заготовки і під |  |
|  |  |  |  | кутом 45 градусів до повздовжньої осі губок лещат. Під час |  |
|  |  |  |  | рубання дивляться на різальну частину зубила, а не на |  |
|  |  |  |  | бойок, як це часто робить учень. |  |  |  |
|  |  |  |  | При | розрубуванні | металу | зубило | встановлюють |  |
|  |  |  |  | вертикально. |  |  |  |  |

| 2. | Виконання |  | Рубанням виконують такі операції: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | операцій при |  | - видалення зайвих шарів металу з поверхні заготовок. |  |
|  | рубанні |  | - видалення твердої кірки. |  |
|  |  |  | - обрубування кромок і задирок на кованих і вилитих |  |
|  |  |  | заготовках. |  |
|  |  |  | - розрубування на частини листового металу. |  |
|  |  |  | - випробування отворів у листовому металі. |  |
|  |  |  | - прорубування змочувальних канавок |  |
|  | . |  | Захват зубила Взяти зубило чотирма пальцями лівої руки на |  |
|  |  |  | відстані 20-25мм від ударної частини. |  |
|  |  |  | Великий палець накласти на вказівний. |  |
|  |  |  | Виставити лещата на визначену висоту. |  |
|  |  |  | Стати корпусом зліва від осі лещат під кутом 45° |  |
|  |  |  | ( положення ніг вказане на малюнку ). |  |
|  |  |  | Перевірити правильність довжини ручки молотка. Взяти |  |
|  |  |  | молоток за ручку на відстані 15-30мм від кінця так, щоб 4 |  |
|  |  |  | пальці обхопили ручку, а великий палець був накладений на |  |
|  |  |  | вказівний. |  |
|  |  |  | Нанесення кистьового удару. При замаху і ударі молотком |  |
|  |  |  | пальці не розжимати ( удар молотком відбувається в |  |
|  |  |  | результаті руху кісті ). Інтервал 40-60 ударів за хвилину. |  |

|  |  |  |  | Нанесення ліктьового удару. Праву руку зігнути в лікоть до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | відказу, кисть відігнути назад, пальці, крім великого і |  |
|  |  |  |  | вказівного злегка розтиснути так щоб мізинець не заходив |  |
|  |  |  |  | рукоятки молотка. |  |
|  |  |  |  | Темп 40-60 ударів в хвилину. |  |
|  |  |  |  | Нанесення плечового удару. Руку зігнути в лікоть до відказу, |  |
|  |  |  |  | кисть відігнути назад і підняти до рівня вуха, пальці |  |
|  |  |  |  | розслабити. |  |
|  |  |  |  | Темп 30-40 ударів в хвилину. |  |
|  | Розрубування |  |  | При розрубуванні металу зубила встановлюють вертикально |  |
|  | металу. |  |  | і рубають плечовим ударом. |  |
|  |  |  |  | Метал S = 2мм розрубують з одного удару. |  |
|  |  |  |  | Метал | S > 2мм або штабовий матеріал надрубують |  |
|  |  |  |  | приблизно на половину товщини з обох боків, а потім |  |
|  |  |  |  | ламають, перегинаючи його то в один бік, то в інший, або |  |
|  |  |  |  | відбивають. |  |
|  | Вирубування |  |  | Заготовку кладуть на плиту і знімають вирубуванням в такій |  |
|  | заготовок | з |  | послідовності: |  |
|  | листового |  |  | встановлюють зубило похило так, щоб лезо було спрямовано |  |
|  | металу. |  |  | вздовж розмічальної риски; |  |
|  |  |  |  | зубилу надають вертикального положення і наносять |  |
|  |  |  |  | молотком легкі удари, надрубуючи по контуру; |  |
|  |  |  |  | рубають по контуру, наносячи по зубилу сильні удари; при |  |
|  |  |  |  | переставлянні зубила частину леза залишають у прорубаній |  |
|  |  |  |  | канавці, | а зубило з похилого положення знову переводять у |  |
|  |  |  |  | вертикальне і наносять наступний удар; так роблять |  |
|  |  |  |  | безперервно без кінця ( замикання ) розмічальної риски; |  |
|  |  |  |  | перевернувши лист, прорубують метал по чітко визначеному |  |
|  |  |  |  | на протилежному боці контуру; |  |
|  |  |  |  | перевертають лист і закінчують рубання4 якщо лист тонкий |  |
|  |  |  |  | і достатньо прорубаний заготовку вибивають молотком. |  |

|  | Рубання |  |  | Заготовкуміцнозатискуютьулещатах,зубило |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штабового |  |  | встановлюють до краю заготовки так, щоб різальна кромка |  |
|  | металу. |  |  | була на поверхні двох губок, а середина різальної кромки |  |
|  |  |  |  | була 2/3 довжини обрубкуваної. Кут нахилу зубила до |  |
|  |  |  |  | оброблюваної поверхні має бути 30-35°, а до осі губок лещат |  |
|  |  |  |  | -45°. Лезо зубила при цьому йде навкіс губок лещат і |  |
|  |  |  |  | стружка злегка вʼється. Після зняття першого шару металу |  |
|  |  |  |  | заготовку переставляють вище губок лещат на 1,5-2мм, |  |
|  |  |  |  | зрубують наступний шар |  |
|  | Рубання | по |  | На заготовку наносять на відстані 1,5-2мм одна від одної, а |  |
|  | розмічальним |  | на торцях роблять скоси під ∟45°, що полегшує |  |
|  | рискам. |  |  | встановлення зубила. |  |
|  |  |  |  | Заготовку затискають в лещатах так, щоб було видно |  |
|  |  |  |  | розмічальні риски. Рубають строго по розмічальних рисках. |  |
|  |  |  |  | Перший удар наносять при горизонтальному положенні |  |
|  |  |  |  | зубила. Подальше рубання здійснюють при нахилі зубила на |  |
|  |  |  |  | 25-30°. Останній чистовий шар має бути завтовшки не більш |  |
|  |  |  |  | ніж 0,5-0,7мм. |  |
|  | Рубання |  |  | Роботу здійснюють у три прийоми. |  |
|  | широких |  |  | Попередньо на двох протилежних торцях заготовки |  |
|  | поверхонь. |  |  | зрубують трохи металу, роблячи фаски під ∟30-45°, а на |  |
|  |  |  |  | двох протилежних бокових торцях наносять риски, |  |
|  |  |  |  | відмічаючи глибину кожного робочого ходу. Потім на |  |
|  |  |  |  | широкій поверхні заготовки наносять паралельні риски, |  |
|  |  |  |  | відстань між якими дорівнює ширині різальної кромки |  |
|  |  |  |  | крейцмейселя, і заготовку затискають у лещата. |  |
|  |  |  |  | Після цього крейцмейселем попередньо прорубують вузькі |  |
|  |  |  |  | канавки, а потім зубилом зрубують виступи, що залишилися |  |
|  |  |  |  | між канавками |  |

При ручному рубанні металів слід дотримуватися таких правил безпеки:

рукоятка ручного слюсарного молотка має бути добре закріплена і не мати розколин;

при рубанні зубилом і крейцмейселем слід користуватися захисними окулярами;

при рубанні твердого та крихкого металу слід обовʼязково використовувати загорожу: сітку,щиток;

для запобігання пошкодженню рук ( при незручних роботах, а також в період навчання )на кисть руки слід надягати запобіжний козирок, а на зубило – запобіжну гумову шайбу.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА: «Випрямлення та рихтування металу»

| № | Зміст | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо виконання завдання |  | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | завдання та | інструмент, |  |  |  |
|  | послідовніст | пристосування |  |  |  |
|  | ь виконання |  |  |  |  |
| 1. | Випрямлення | Спецодяг, | Смугу розміщують на правильній плиті так, щоб вона лежала | догори, |  |
|  | штабового | слюсарний стіл, | торкаючись плити у двох точках. Удари наносять по випнутих частинах, |  |
|  | металу | молоток, | регулюючи силу удару залежно від товщини смуги і величини кривизни. В |  |
|  |  | зубило, кернер, | міру випрямляння смуги силу ударів послаблюють і частіше перевертають |  |
|  |  | олівець, | смугу з одного боку на інший до повного випрямляння. При кількох |  |
|  |  | рукавиці | випинах спочатку випрямляють найближчі до кінців, а потім – розміщені |  |
|  |  |  | посередині. |  |  |
|  | Випрямляння |  | Удари наносять по випнутій частині від країв згину до середини, |  |
|  | прутка |  | регулюючи силу ударів залежно від діаметра прутка і величини згину. В |  |
|  |  |  | міру випрямляння згину силу ударів зменшують і, повертаючи пруток |  |
|  |  |  | навколо осі, закінчують випрямляння легкими ударами. |  |  |
|  | Випрямляння |  | Заготовку повністю кладуть на плиту, притискуючи її рукою. |  |  |
|  | листового |  | Випрямляння починають з найближчого до випину краю, по якому |  |  |
|  | металу |  | наносять один ряд ударів молотком у межах, призначених чорними |  |  |
|  |  |  | кружечками. Потім наносять удари по іншому краю. По першому краю |  |
|  |  |  | наносять другий ряд ударів і переходять знову до іншого краю і так доти, |  |
|  |  |  | поки поступово не наблизяться до випину. Удари молотком наносять |  |
|  |  |  | часто, але не сильно, особливо перед закінченням випрямляння. |  |  |
|  |  |  | Під ударами молотка матеріал випнутого місця відтягується і поступово |  |
|  |  |  | вирівнюється. |  |  |
|  |  |  | Тонкі листи випрямляють дерев'яними молотками-киянками. |  |  |

Випрямляючи та рихтуючи метали, слід виконувати такі вимоги безпеки:

працювати лише справним інструментом ( правильно насаджені без розколин молотки, без розколин на рукоятках ); для захисту рук від ударів та вібрації металу працювати в рукавицях; заготовку на плиті або ковалді утримувати міцно.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА: «Згинання металу»

| № | Зміст |  | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо виконання завдання | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | завдання та |  | інструмент, |  |  |
|  | послідовність | пристосування |  |  |
|  | виконання |  |  |  |  |  |
| 1. | Згинання |  | Спецодяг, | Визначають довжину з додатковим припуском на обробку |  |
|  | прямокутної |  | слюсарний стіл, | торців по 1 мм на сторону і зубилом відрубують заготовку; |  |
|  | скоби | з | молоток, | зубило, | випрямляють вирубану заготовку на плиті; |  |
|  | штабової сталі | кернер, | олівець, |  |  |
|  |  |  | рукавиці |  | обпилюють до розміру за кресленням; |  |
|  |  |  |  |  | наносять риски згину; |  |
|  |  |  |  |  | затискують 1 у лещатах між кутниками – нагубниками 2 на |  |
|  |  |  |  |  | рівні риски і ударами молотком згинають кінець 3 скоби ( |  |
|  |  |  |  |  | перший згін ); |  |
|  |  |  |  |  | переставляють заготовку в лещатах, затискаючи її між |  |
|  |  |  |  |  | кутником 4 і бруском – оправкою 6 довшим, ніж кінець |  |
|  |  |  |  |  | скоби; |  |
|  |  |  |  |  | згинають другий кінець 5, здійснюючи другий згін; |  |
|  |  |  |  |  | знімають заготовку і знімають брусок – оправку 6; |  |
|  |  |  |  |  | надягають на лещата другий кутник 9 і, поклавши в |  |
|  |  |  |  |  | середину скоби той самий брусок – оправку 6, але в іншому |  |
|  |  |  |  |  | положенні, затискають скобу в лещатах на рівні рисок; |  |
|  |  |  |  |  | відгинають першу і другу лапки 7, роблять четвертий і |  |
|  |  |  |  |  | п'ятий загини першої та другої лапок; |  |
|  |  |  |  |  | перевіряють і випрямляють за кутником четвертий і п'ятий |  |
|  |  |  |  |  | згини; |  |
|  |  |  |  |  | знімають задирки на ребрах скоби і обпилюють кінці лапок |  |
|  |  |  |  |  | до розміру. |  |

|  | Згинання |  |  | Здійснюють після розмічання, вирубування заготовки, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подвійного |  |  | випрямляння на плиті і обпилювання по ширині до заданого |  |
|  | кутника | у |  | розміру. Підготовлену так заготовку 1 затискують у лещатах |  |
|  | лещатах |  |  | 3 між кутниками – нагубниками 2 і згинають першу поличку |  |
|  |  |  |  | кутника, а потім замінюють один нагубник бруском- |  |
|  |  |  |  | підкладкою 4 і загинають другу поличку кутника. По |  |
|  |  |  |  | завершенні згинання кінці кутника обпилюють напилком до |  |
|  |  |  |  | потрібного розміру і знімають задирки з гострих ребер. |  |  |
|  | Згинання |  |  | У місцях згину затискують в лещатах оправку 1 у |  |
|  | хомутика |  |  | вертикальному | положенні. | Діаметр | оправки | має |  |
|  |  |  |  | дорівнювати діаметру отвору хомутика 2. За допомогою |  |
|  |  |  |  | двох плоскогубців 3 по розмічальних рисках згинають |  |
|  |  |  |  | хомутик на оправці. Остаточне формування хомутика |  |
|  |  |  |  | виконують на тій самій оправці молотком, а потім на |  |
|  |  |  |  | правильній плиті. |  |  |  |  |  |

При ручному згинанні металів слід дотримуватись таких правил безпеки:

заготовку закріплювати в лещатах або інших пристроях міцно;

працювати лише на справному обладнанні;

перед початком роботи на згинальних верстатах ознайомитись з інструкцією; роботу виконувати обережно, щоб не пошкодити пальці рук; працювати у рукавицях і в застібнутих халатах.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА:	«Різання металу»

| № | Зміст завдання | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо виконання завдання | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | та | інструмент, |  |  |
|  | послідовність | пристосування |  |  |
|  | виконання |  |  |  |
| 1. | Різання металу | Металева | Різання металу - це операція поділу металу або заготовки |  |
|  |  | ножівка. Ножиці. | на частини за допомогою ножівкового полотна, ножиць, |  |
|  |  | Лещата, | зубила чи іншого різального інструменту. |  |
|  |  | заготовки різні, | На заготовку попередньо наносять розмічальну риску, |  |
|  |  | напилки. | потім заготовку затискають у лещатах у горизонтальному |  |
|  |  |  | положенні і тригранним напилком по рисці роблять |  |
|  |  |  | неглибокий пропил. Попередньо полотно змащують |  |
|  |  |  | маслом. |  |
|  |  |  | Встановивши у пропил ножівку, здійснюють відрізання. |  |
|  |  |  | Для правильного початку різання на нерозміченій |  |
|  |  |  | заготовці у місцях різання ставлять нігтем великий палець |  |
|  |  |  | лівої руки і щільно приставляють полотно до нігтя. |  |
|  |  |  | Ножівку тримають тільки правою рукою. |  |

| 2.Прийоми | Залежно від матеріалу, форми та розміру заготовок різання |
| --- | --- |
| різання металу | металів поділяють на різання зі зняттям стружки, і без |
|  | зняття стружки. |
|  | Заготовку закріплюють у лещатах. Напилком роблять |
|  | неглибокі пропили. На початку операції ножівку |
|  | нахиляють в бік від себе ( вперед). У міру врізування нахил |
|  | поступово зменшують доти, поки зріз не дійде до |
|  | протилежної кромки ножівки потім розрізують при |
|  | горизонтальному положенні |

Ножиці тримають правою рукою, охоплюючи рукоятки чотирма пальцями і притискуючи їх до долоні;мізинець розміщують між рукоятками.

Стиснуті вказівний, безіменний і середній пальці розтискають, випрямляють мізинець і його зусиллям відводять рукоятку ножиць на потрібний кут. Утримуючи лист лівою рукою, подають його між різальними кромками, спрямовуючи верхнє лезо точно посередині розмічальної лінії.

Обрати	ножівкове	полотно	відповідно	з	розрізаємим	Вставити полотно в рамку ( станок ) ножівки.

матеріалом.

Відтягнути натяжний барашек 1 так, щоб середня частина рухомої головки 2 виходила з втулки на 10-12мм.

Розсунути рамку ( станок ) ножівки і зафіксувати її так, щоб відстань між отворами головок приблизно було рівно відстань між отворами полотна.

Вставити полотно в прорізь заданої головки 3 рамки так, щоб зуб’я його були направлені від рукоятки; в отвори головки і полотна вставити штифт.

Вставити	передній	край	полотна	в	проріз	рухомої

головки.

В отвори головки і полотна вставити штифт.

Ступень натягнення перевірити легким натисканням Натягнути полотно, обертаючи барашек. пальця на полотно збоку: якщо полотно не прогинається, то натягування достатнє.

Спочатку різання ножівку трохи нахилити від себе ( вперед ).

По мірі врізання нахил ножівки поступово зменшувати.

Під час роботи ножівкове полотно повино знаходитись

- горизонтальному положенні шва.

  - роботі повинно бути задіяно не менш ¾ довжини полотна.

Натискати на ножівку тільки при рухах вперед. Закінчує різання, натискання на ножівку послабити та

підтримувати відрізає мий кусок прутка рукою.

|  | Різання |  | Трубу 1 затискають обертанням рукоятки 2 з гвинтом 3 у |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | труборізом |  | притискачі 7 між кутовою виїмкою і сухарем з уступами. |  |
|  |  |  | На кінець труби надягають труборіз 6 обертаючи рукоятку |  |
|  |  |  | 5 труборіза навколо осі, підводять рухомий ролик 4 |  |
|  |  |  | труборіза до зіткнення зі стінкою труби. Далі роблять один |  |
|  |  |  | оберт труборізом навколо труби й перевіряють лінію |  |
|  |  |  | розрізу: якщо вона одинарна і замкнута, то ролики |  |
|  |  |  | встановлено правильно. |  |
|  |  |  | У встановленого на трубі труборіза обертають рукоятку |  |
|  |  |  | на ¼ оберта, притискуючи рухомий ролик до поверхні |  |
|  |  |  | труби так, щоб лінія розмітки збігалися з гострими |  |
|  |  |  | гранями роликів. Місце різання змащують мастилом для |  |
|  |  |  | охолодження різальних кромок ролика. Труборіз |  |
|  |  |  | обертають навколо труби, переміщуючи рухомий ролик |  |
|  |  |  | доти, поки стінки труби не будуть повністю перерізані. |  |
|  | Різання |  | Закріпити полосу в лещатах так, щоб вона виступала над |  |
|  | полосової сталі |  | губками на 15-20мм і лінія різа була перпендикулярна до |  |
|  |  |  | губок лещат. |  |
|  |  |  | При | углубленні полотна полосу піднімати над |  |
|  |  |  | губками. |  |  |
|  |  |  | Щоб уникнути поломки полотна і поранення рук, не слід |  |
|  |  |  | сильно натискати на ножівку при роботі. |  |
|  | Різання |  | На заготовку попередньо наносять розмічальну риску, |  |
|  | круглого |  | заготовку затискають в лещатах у горизонтальному |  |
|  | металу. |  | положенні і тригранним напилком по розмічальній рисці |  |
|  |  |  | робити неглибокий пропил для кращого напрямляння |  |
|  |  |  | полотна. Попередньо полотно змащують мастилом за |  |
|  |  |  | допомогою пензля. |  |
|  |  |  | Здійснюють відрізання без відламування відрізуваної |  |
|  |  |  | частини. |  |  |
|  |  |  | Ножівку тримають тільки правою рукою. Вказівний |  |
|  |  |  | палець цієї руки витягують вздовж рукоятки збоку, чим |  |
|  |  |  | забезпечують стійке положення ножівки під час різання. |  |

|  | Різання |  | Заготовку закріплюють в лещатах. Тригранним напилком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квадратного |  | зробити неглибокі пропили, для спрямування ножівки. |  |
|  | металу. |  | Ножівку нахиляють вбік від себе ( вперед ). |  |  |
|  |  |  | У міру врізування нахил поступово зменшують доти, поки |  |
|  |  |  | зріз не дійде до протилежної кромки ножівки. Потім |  |
|  |  |  | заготовку розрізують при горизонтальному положенні |  |
|  |  |  | ножівки. | При | дуже | глибоких | розрізах | ліву руку |  |
|  |  |  | переставляють, беручись за |  |  |  |
|  |  |  | верх рамки. |  |  |  |  |  |
|  | Різання труб |  | Трубу затискають у паралельні лещата в горизонтальному |  |
|  | ножівкою. |  | положенні й ріжуть по рисці. Тонкостінні труби з чисто |  |
|  |  |  | обробленою поверхнею затискають у лещатах між |  |
|  |  |  | спеціальними дерев'яними накладками. |  |  |
|  |  |  | При | розрізанні | труби | ножівку | тримають |  |
|  |  |  | горизонтально, а в міру врізування полотна у труби злегка |  |
|  |  |  | нахиляють на себе. У разі защемлення полотна виймають |  |
|  |  |  | ножівку з прорізу, повертають трубу від себе на 45-60° і |  |
|  |  |  | продовжують різати злегка натискаючи на полотно. Якщо |  |
|  |  |  | ножівку повело вбік від розмічальної риски, трубу |  |
|  |  |  | обертають навколо осі й ріжуть по розмічальній рисці на |  |
|  |  |  | новому місці. |  |  |  |  |  |

При різанні металів слід дотримуватися таких вимог праці:

оберігати руки від поранення різальними кромками ножівки або задирками;

слідкувати за положенням пальців лівої руки, яка підтримує лист знизу;

не здувати ошурки і не видаляти їх руками, щоб уникнути забруднення очей або поранення рук; не захаращувати робоче місце непотрібними інструментами і деталями.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА: «Обпилювання металу»

| № | Зміст | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо виконання |  | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/ | завдання та | інструмент, | завдання |  |  |  |
| п | послідовність | пристосування |  |  |  |  |
|  | виконання |  |  |  |  |  |
| 1. | Суть |  | Обпилювання-операція, від час виконання якої з |  |
|  | обпилювання |  | поверхні заготовки знімається шар металу за допомогою |  |
|  |  |  | різального інструменту – напилка |  |  |
| 2. | Мета |  | Мета обпилювання полягає в тому щоб надати деталям |  |
|  | обпилювання |  | потрібних форм, розмірів і заданої шорсткої поверхні. |  |  |
| 3. | Види |  | У практиці слюсарної обробки найчастіше застосовують |  |
|  | обпилювання |  | такі види обпилювальних робіт: |  |  |
|  |  |  | - обпилювання зовнішніх плоских і криволінійних |  |
|  |  |  | поверхонь; |  |  |  |
|  |  |  | - Обпилювання зовнішніх і внутрішніх кутів, а також |  |
|  |  |  | складних або фасонних поверхонь; |  |  |
|  |  |  | - обпилювання заглиблень, отворів, пазів і виступів. |  |  |
| 4. | Прийоми | Слюсарний стіл, | Успішність виконання операції обпилювання залежить |  |
|  | обпилювання | лещата спецодяг, | від правильного закріплення заготовки лещатах, |  |
|  |  | набір інструменту | правильного положення (корпуса, ніг і рук) й |  |
|  |  | для обпилювання | раціональних робочих рухів у процесі обпилювання. |  |  |
|  |  | поверхонь | Деталь затискають у лещатах так, щоб оброблювана |  |
|  |  |  | поверхня її виступала над губками лещат не більше як на |  |
|  |  |  | 5-8мм. |  |  |  |
|  |  |  | Положення робітника | відносно лещат залежить | від |  |
|  |  |  | характеру обпилювання. Найзручнішим вважають таке, |  |
|  |  |  | за якого корпус робітника утворює кут 45градусів з |  |
|  |  |  | лінією, що проходить через губки лещат. |  |  |
|  |  |  | У процесі обпилювання на напилок треба натискати |  |
|  |  |  | тільки під час його | руху в перед. На початку ходу |  |
|  |  |  | напилках треба натискання лівою рукою має бути |  |
|  |  |  | максимальним, а правою мінімальним. При переміщенні |  |
|  |  |  | напилка в перед натискання правою рукою треба |  |
|  |  |  | збільшувати, а лівою зменшувати. |  |  |

| Оброблювану | заготовку затискують у лещатах | Закріплення заготовки. |
| --- | --- | --- |
| обпилюваною площиною горизонтально, на 8-10мм |  |
| вище рівня губок. Заготовку з обробленими поверхнями |  |
| закріплюють надягнувши на губки нагубники з м'якого |  |
| матеріалу ( міді, латуні, алюмінію, м'якої сталі ). |  |
| Положення корпуса вважається правильним, якщо між | Положення корпуса. |
| плечовою і ліктьовою частинами зігнутої у лікті правої |  |
| руки з напилком, встановленим на губки лещат (вихідне |  |
| положення),утворюється кут 90°. При цьому корпус |  |
| працюючого повинен бути прямим і розвернутим під |  |
| кутом 45° до лінії осі лещат |  |

Розстановка  ніг:  ліву  виносять  (  відводять  )  вперед  у	Положення ніг.

напрямі руху напилка, праву ногу відставляють від лівої

на 200-300мм так, щоб середина її ступні знаходилася

навпроти п’яти лівої ноги.

|  |  |  | Слюсар бере у праву руку напилок за рукоятку так, щоб | Положення рук. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | остання впиралася в долоню руки, чотири пальці |  |
|  |  |  | обхоплювали рукоятку знизу, а великий палець був |  |
|  |  |  | зверху. Долоню лівої руки накладають дещо впоперек |  |
|  |  |  | напилка на відстані 20-30мм від його носка. При цьому |  |
|  |  |  | пальці мають бути трохи зігнуті, але не звисати; вони не |  |
|  |  |  | підтримують, а лише притискують напилок. Лікоть лівої |  |
|  |  |  | руки має бути трохи піднятим; права рука від ліктя до |  |
|  |  |  | кисті – складати з напилком пряму лінію. |  |
|  |  |  | При обпилюванні слід дотримувати координації зусиль | Координація зусиль. |
|  |  |  | натискування ( балансування ). Полягає це у |  |
|  |  |  | правильному збільшенні натискування правою рукою на |  |
|  |  |  | напилок під час робочого ходу при одночасному |  |
|  |  |  | зменшенні натискування лівою рукою. Рух напилка має |  |
|  |  |  | бути горизонтальним, тому натиск на його рукоятку і |  |
|  |  |  | носок слід змінювати залежно від положення точки |  |
|  |  |  | опори напилка на оброблювану поверхню. При робочому |  |
|  |  |  | русі напилка натиск лівою рукою поступово зменшують. |  |
|  |  |  | Регулюючи натиск на напилок, намагаються досягти |  |
|  |  |  | рівної обпиляної поверхні без завалів по краях. |  |
|  |  |  | При послабленні натиску правою рукою і підсиленні |  |
|  |  |  | лівою може статися завал поверхні вперед; при |  |
|  |  |  | посиленні натиску правою рукою та послабленні лівою – |  |
|  |  |  | завал назад. |  |
|  |  |  | Притискувати напилок до оброблюваної поверхні |  |
|  |  |  | треба при робочому ході ( від себе ). При зворотному |  |
|  |  |  | ході не слід відривати напилок від оброблюваної |  |
|  |  |  | поверхні: він має лише ковзати. Чим грубіша обробка, |  |
|  |  |  | тим більше потрібне зусилля при робочому ході. |  |
|  | Обпилювання |  | Затиснути заготовку таким чином, щоб обпилювана | Зажати заготовку в лещатах. Обпиляти плоску поверхню |
|  | плоских |  | плоска поверхня виступала над губками на 8-10мм. | продольними штрихами. |
|  | поверхонь |  | Встановити лещата так, щоб напилок рухався вздовж |  |
|  |  |  | заготовки. |  |
|  |  |  | Обпилювання починати з лівого краю поверхні. |  |
|  |  |  | При рухові назад переміщувати напилок вправо |  |
|  |  |  | приблизно на 1/3 його ширини. Після першого проходу |  |
|  |  |  | обпилювання повторювати справа на ліво методом |  |
|  |  |  | вказаним вище. Особливу увагу звертати на напилок, під |  |

час роботи щоб він повністю знаходився на всій поверхні заготовки.

Встановити	лещата	так,	щоб	напилок	рухався	Обпиляти поверхню поперечними штрихами.

впоперек заготовки.

Обпиляти поверхню одним з наступних методів:

після кожного ходу при русі напилком назад просувати

його вправо ( або в ліво ) на величину, приблизно рівну

його ширині;

Під час робочого ходу напилок одночасно зміщувати вправо ( або в ліво ) на величину, приблизно рівну його ширині.

Встановити лещата так, щоб напилок рухався під кутом Обпиляти поверхню перехресними штрихами. 30-40° до заготовки. Обпилювати поверхню зліва на право, використовуючи один з раніше вказаних методів. Повернути лещата так, щоб напилок рухався під кутом

30-40° до заготовки. Обпиляти поверхню з права на ліво. Якість   обпилювання   поверхні   перевіряти   по

штрихам:

якщо	штрихи	від	попереднього	проходу	повністю

зникають при повторному проході то поверхня обпиляна

вірно;

якщо	від	попереднього	проходу	залишилися	штрихи,

значить в цих місцях впадини.

Напилок рухати строго горизонтально двома руками Робочі рухи і балансування напилка при обпилюванні. вперед і назад плавно так щоб він торкався двох пластин всієї поверхні.

Натискати на напилок тільки при русі його вперед, строго додержуватися розподілу зусиль натиску на його правою і лівою рукою, а саме:

- початку робочого ходу основний натиск виконувати лівою рукою, правою піддержувати напилок в горизонтальному положенні; в середині робочого ходу зусилля натиску двома руками

на напилок повинно бути	однаковими;

- кінці робочого ходу основний натиск виконувати правою рукою, а лівою піддержувати його в горизонтальному положенні.

Слідкувати за тим, щоб права рука від ліктя до кисті під час всього робочого ходу складала з напилком пряму лінію і напилок знаходився в горизонтальному положенні.

  - кінці робочого ходу корпус злегка нахилити в сторону лещат. Упор робити на ліву ногу.

Видержати темп 40-60 рухів за хвилину. При рухові напилком назад – холостий хід – не відривати його від пластин тренувального пристрою.

При обпилювальних роботах слід дотримуватися таких вимог праці:

при обпилюванні заготовок з гострими краями не можна підгинати пальці лівої руки під напилок при зворотному

ході;

стружку, що утворюється в процесі обпилювання, треба змітати з верстата волосяною щіткою; категорично

заборонено скидати стружку голими руками, здувати її або видаляти стиснутим повітрям;

при роботі слід користуватися лише напилками з міцно насадженими рукоятками; забороняється працювати напилками без рукояток або напилками з надтріснутими, розколотими рукоятками.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА: «Свердління отворів»

| № | Зміст | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо виконання | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | завдання та | інструмент, | завдання |  |
|  | послідовність | пристосуванн |  |  |
|  | виконання | я |  |  |
|  | Кріплення | Свердлильний | Кріплення свердел, розверток, зенкерів і зенківок на |  |
|  | свердел. | верстат, набір | свердлильних верстатах залежно від форми |  |
|  |  | свердел, | хвостовика здійснюють трьома способами – |  |
|  |  |  | безпосередньо в конічному отворі шпинделя, у |  |
|  |  |  | перехідних конічних втулках і в свердлильному |  |
|  |  |  | патроні. У конічному отворі шпинделя конічний |  |
|  |  |  | хвостовик утримується силою тертя, що виникає між |  |
|  |  |  | конічними поверхнями. Лапка хвостовика входить у |  |
|  |  |  | паз шпинделя й запобігає провертанню хвостовика. |  |

| 2. | Кріплення | Свердлильний | Здійснюються тоді , коли конус хвостовика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | свердла у | верстат, набір | інструмента менший за розмір конуса отвору |
|  | перехідній | свердел, | шпинделя. На (рис. в) показано закріплення |
|  | втулці. | перехідні | інструмента за допомогою перехідної втулки. Втулки |
|  |  | втулки | із свердлом вставляють в отвір шпинделя верстата. |

| 3. | Кріплення | Свердлильний | Трикулачковий патрон забезпечує точне і надійне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | свердла в | верстат, набір | кріплення свердла. Обойма 3 міцно насаджена на |
|  | патроні. | свердел, | гайку 2 , на внутрішньому конусі якої є різьба , а на |
|  |  | патрон. | торці конічні зуби. |

| 4. | Свердління за | Свердлильний | За розміткою свердлять одиничні отвори. Попередньо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | розміткою | верстат, набір | на деталь наносять осьові риски, кругову риску 1, що |  |
|  |  | свердел, | визначає контури майбутнього отвору, і контрольну |  |
|  |  | патрон. | риску 2 діаметром, дещо більшим за діаметр |  |
|  |  |  | майбутнього отвору. ; потім накернюють заглиблення |  |
|  |  |  | в центрі отвору. Керновий отвір круга роблять |  |
|  |  |  | глибше, щоб надати попередній напрям свердлу. (рис. |  |
|  |  |  | а, б) |  |
|  | Свердління на |  | Розмітити на заготівлі отвір і зробити в центрі його |  |
|  | верстаті. |  | поглиблення. Встановити заготовку і свердло. Підвести |  |
|  |  |  | свердло до заготівлі, перемістити машинні лещата |  |
|  |  |  | заготівлею на столі верстата так, щоб вершина свердла |  |
|  |  |  | точно збігалася з керновими поглибленням,підняти |  |
|  |  |  | шпиндель і включити верстат. |  |
|  |  |  | Засвердлити пробне отвір на глибину 1/3 ріжучої частини |  |
|  |  |  | свердла і перевірити його збіг з контрольними кернами. |  |
|  |  |  | Плавно натискаючи на ручку подачі,просвердлити отвір. |  |
|  |  |  | Вивести свердло з отвору,не зупиняючи верстат. |  |
|  |  |  | Вимкнути верстат. |  |
|  | Свердління |  | 1. Підготуватися до свердління. |  |
|  | ручними |  | Накерніть місце свердління,підібрати свердло,закріпити |  |
|  | свердлильними |  | його в патроні,встановити патрон. Приєднати |  |
|  | машинами. |  | токоподводящий провід з ел. мережі і заземлити ел. |  |
|  |  |  | свердлильну машину на холостому ходу. |  |
|  |  |  | 2. Просвердлити отвір до 8 мм свердлильної машиною |  |
|  |  |  | легкого типу. |  |
|  |  |  | Взяти свердлильну машину в праву руку. Встановити |  |
|  |  |  | вершину свердла в керновое поглиблення і, натискаючи на |  |
|  |  |  | гачок вказівним пальцем,увімкнути двигун. Натискуючи |  |
|  |  |  | на рукоятку свердлильної машини, про свердлити отвір. В |  |
|  |  |  | процесі мверления стежити,що б вісь свердла була до осі |  |
|  |  |  | площини свердління. Не вимикаючи свердлильну |  |
|  |  |  | машину,вивести свердло з отвору,а потім відпустити |  |
|  |  |  | курок. |  |

|  | Просвердлити |  | Взяти свердлильну машину правою рукою за ручку, а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отвір до 15 мм |  | лівою - за корпус, встановити вершину свердла в |  |
|  | свердлильною |  | керновое поглиблення і натискаючи на курок великим |  |
|  | машинкою |  | пальцем правої руки,увімкнути двигун. |  |
|  | середнього |  | Свердлити отвір,чергуючи роботу і перерви для |  |
|  | типу. |  | відпочинку і охолодження свердлильної машини. |  |

При свердлильних роботах слід дотримуватися таких вимог праці:

Правильно встановлювати, надійно закріплювати заготовки на столі верстата і не підтримувати їх руками у процесі обробки. Не братися за різальний інструмент та шпиндель, що обертається. Не виймати рукою зламаних різальних інструментів з отвору, для цього користуватися спеціальними пристроями. При заміні патрона або свердла підкладати дерев'яну підкладку на стіл верстата під шпиндель. Не працювати на верстаті у рукавицях. Обов’язково зупиняти верстат у випадках:

- відходу від нього, навіть на короткий час;

- припинення роботи;

- виявлення пошкоджень у верстаті, пристроях, різальному інструменті;

Змащення верстата, прибирання робочого місця та інструмента, патрона і заготовки.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА:  «Нарізування різьби»

| № | Зміст | Обладнання | Технічні умови і вказівки щодо виконання | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/ | завдання та | , інструмент, | завдання |  |
| п | послідовніс | пристосуван |  |  |
|  | ть | ня |  |  |
|  | виконання |  |  |  |
| 1. | Нарізування | Лещата, | Підбір свердел для свердління отворів під різьбу. Розмір |  |
|  | внутрішньої | кутник. | воротка – для закріплення мітчика вибирати залежно ві |  |
|  | різьби. | Мітчик, | діаметра останнього. Загальну довжину і діаметр |  |
|  |  | плашки, | рукоятки воротка визначають за встановленими |  |
|  |  | клупи, | практикою формулами L=20д+100; d=0,5Д +5, |  |
|  |  | воротки, | де L – довжина воротка ; |  |
|  |  | верстак, | Д – діаметр мітчика; |  |
|  |  | запобіжній | d – діаметр рукоятки воротка. |  |
|  |  | патрон. | Після підготовки отвору під різьбу і вибору воротка |  |
| . |  |  | заготовку закріплюють у лещатах, і в цей отвір |  |
|  |  |  | вставляють вертикально мітчик за кутником. |  |
|  |  |  | Притискаючи лівою рукою ворокок до мітчика, правою |  |
|  |  |  | повертають його праворуч доти, поки мітчик не |  |
|  |  |  | вріжеться на кілька ниток у метал і не займе стійке |  |
|  |  |  | положення, після чого вороток беруть за рукоятку двома |  |
|  |  |  | руками й обертають з перехопленням рук через кожні |  |
|  |  |  | півоберта . для полегшення роботи вороток з метчіком |  |
|  |  |  | обертають не весь час за годинниковою стрілкою, а |  |
|  |  |  | здійснюють один-два оберти праворуч і пів оберта |  |
|  |  |  | ліворуч і так далі. Закінчивши. Обертанням воротка у |  |
|  |  |  | зворотній бік викручують мітчик з отвору. |  |

| 3. | Нарізування | Лещата, | 1. Положення рук, координація рухів та необхідність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зовнішньої | кутник. | натискання на плашку у началі врізування. |  |
|  | різьби: | плашки, | Конструкція рухів у процесі нарізування різьби. |  |
|  | 1. на стержні | клупи. | Необхідність зворотних рухів для зрізання стружки. |  |
|  | 2. на трубі. |  | Необхідність змащення. Контроль довжини |  |
|  |  |  | нарізуваємої частини стержня. |  |
|  |  |  | При нарізуванні різьби плашкою стержень |  |
|  |  |  | закріплюють у лещатах так, щоб його виступаючий |  |
|  |  |  | над рівнем губок кінець був на 20..25 мм більшим за |  |
|  |  |  | довжину нарізуваної частині. Для забезпечення |  |
|  |  |  | врізування на стержні знімають фаску. |  |
|  |  |  | Потім на стержень накладають закріплену у клуп |  |
|  |  |  | плашку ш з незначним натискуванням обертають клуп |  |
|  |  |  | так, щоб плашка врізалася на одну , дві нитки. Після |  |
|  |  |  | нарізувану частину стержня змащують маслом і |  |
|  |  |  | обертають клуп з рівномірним тиском на обидві |  |
|  |  |  | рукоятки.. |  |
|  |  |  | 2. Підготовка - обпилювання фаски на трубі. |  |
|  |  |  | Закріплення труби – горизонтально в трубному |  |
|  |  |  | прижилі або у лещатах із застосуванням дерев’яних |  |
|  |  |  | прокладок. Довжина обпилювальної фаски не менше |  |
|  |  |  | 4-5 мм. |  |
|  |  |  | Кінець нарізуваної труби закріпити в трубному |  |
|  |  |  | затискачі, змастити мастилом. Встановити клуп на |  |
|  |  |  | трубу обертати клуп навколо труби в чотири |  |
|  |  |  | прийоми, тобто за кожен прийом повернути його |  |
|  |  |  | приблизно на 90 градусів. Перевірити якість різьби |  |

| 4. | Нарізування | Лещата, | Встановлення деталі у машинні лещата – на підкладку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутрішньої | кутник. | з отвором. Встановлення мітчика у патрон. |  |
|  | різьби за | Мітчик, | Настроювання верстата на частоту обертів шпинделя. |  |
|  | допомогою | верстак, | Оберти мітчика в ісходне положення – зворотнім |  |
|  | свердлильно | запобіжній | ходом верстата. Застосування способу нанизування |  |
|  | го верстата. | патрон. | гайок на хвостовик мітчика. |  |
|  |  |  | Запобіжній патрон встановлюють у шпиндель |  |
|  |  |  | верстата, як звичайній патрон з конічнім хвостовиком. |  |
|  |  |  | Мітчик вставляють у цангу патрона і закріплюють |  |
|  |  |  | накидною гайкою1Свердлильній верстат |  |
|  |  |  | налагоджують на швидкість різання 5..8 м/хв.. Після |  |
|  |  |  | вмикання верстата перевіряють мітчик на биття, потім |  |
|  |  |  | його змащують маслом і нарізують різьбу. Мітчик |  |
|  |  |  | регулюють на допустиме зусилля круглою гайкою2, я |  |
|  |  |  | кА стопориться вінтом 3. |  |

При нарізанні різьби слід дотримуватися таких вимог праці:

не ставати до нової роботи до отримання інструктажу.

надійно закріплювати оброблювану деталь і різальний інструмент.

під час роботи не залишати верстак без нагляду.

не видаляти стружку руками.

не вимірювати і не контролювати якість нарізуваної різьби при нарізуванні.

не обтирати нарізувану різьбу дрантям в процесі обробки.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА:  «Клепання»

| № | Зміст | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/ | завдання та | інструмент, | виконання завдання |  |
| п | послідовність | пристосуванн |  |  |
|  | виконання | я |  |  |
| 1. | Клепання | Заклепки, | Необхідність точного зміщення |  |
|  | прямим | молоток, | кромки листа або накладки з |  |
|  | методом. | струбцини, | розмічальною рискою. |  |
|  |  | натяжки, | Необхідність скріплення листів. |  |
|  |  | обтискувачі. | Точного вибору свердла . При |  |
|  |  |  | зенкуванні отворів для головок |  |
|  |  |  | заклепок глибини зенкування |  |
|  |  |  | перевіряти контрольною |  |
|  |  |  | заклепкою. Склепуванні листи |  |
|  |  |  | осаджують (ущільнюють) за |  |
|  |  |  | допомогою натяжки (рис. б), яку |  |
|  |  |  | встановлюють так , щоб |  |
|  |  |  | виступаючий кінець стержня |  |
|  |  |  | увійшов у її отвір. Ударом |  |
|  |  |  | молотка вершині натяжки (1) |  |
|  |  |  | осаджують листи, ліквідуючи |  |
|  |  |  | зазор між ними .Кількома ударами |  |
|  |  |  | молотка осаджують стержень (в), |  |
|  |  |  | а потім боковими ударами |  |
|  |  |  | надають зробленій головці |  |
|  |  |  | потрібної форми (г), після чого |  |
|  |  |  | обтискувачем з (рис. д). |  |
|  |  |  | Остаточно оформляють |  |
|  |  |  | замикаючу головку. |  |

|  | Клепання | Пристрій для | Клепання вибуховими заклепками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вибуховими | клепання, | здійснюється тоді, коли |  |
|  | заклепками | вибухові | неможливо зробити замикаючу |  |
|  |  | заклепки. | головку. Як розклепувальний |  |
|  |  |  | інструмент використовують |  |
|  |  |  | електричний нагрівач. Процес |  |
|  |  |  | клепання полягає в тому, що в |  |
|  |  |  | отвір вставляють заклепку , у |  |
|  |  |  | вільному кінці стержня якої є |  |
|  |  |  | камера, заповнена вибуховою |  |
|  |  |  | речовиною. Легким ударом |  |
|  |  |  | молотком заклепку осаджують (у |  |
|  |  |  | холодному стані). Потім на |  |
|  |  |  | закладну головку (насаджують) |  |
|  |  |  | накладають наконечник ел. |  |
|  |  |  | нагрівача. Протягом 2-3 с. |  |

|  |  |  | заклепка нагрівається; при 130 - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 160 С заряд вибухає, внаслідок |  |
|  |  |  | чого кінець стержня сильно |  |
|  |  |  | розширюється й утворює |  |
|  |  |  | замикаючу голоску(3). |  |
| 4. | Клепання | Пістонниця, | В отвір вставляють заклепку з |  |
|  | трубчастими | молоток, керн, | порожнистим стержнем |  |
|  | заклепками. | натяжка. | (пістоном), потім (пістонницею) |  |
|  |  | Заклепки. | (3) заклепку осаджують, |  |
|  |  |  | підтягують склепуванні деталі |  |
|  |  |  | одну до одної й розклепують |  |
|  |  |  | головку (2). Значно простіше |  |
|  |  |  | склепують так: - розтягують кінці |  |
|  |  |  | заклепки ударами молотка по |  |
|  |  |  | кернеру. |  |

При клепанні слід дотримуватися таких вимог праці:

Треба стежити за тим, щоб бойки молотків не мали тріщин і забоїн, а ручка була міцно , насаджена на молоток і розклинена.

Всі пристрої та інструменти для клепання – тримачі, обтискачі, натягачі, матриці та ін. – повинні бути без тріщин,тому що під час роботи від несправного інструмента можуть відлетіти часточки і поранити робітників. Тримач не можна стискувати в руках, а треба лише направляти під головку заклепки

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА:  «Паяння»

| № | Зміст | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | завдання та | інструмент, | виконання завдання |  |
|  | послідовність | пристосування |  |  |
|  | виконання |  |  |  |
| 1. | Паяння | Паяльна лампа, | Підготовка паяльника. (а) Доведення |  |
|  | м’якими | паяльник, | робочої частини: очищення від окалини. |  |
|  | припоями | м’який припій, | Нагрівання 250-300 С, у зоні полум’я що |  |
|  |  | нашатир, | не коптить. Слідкувати, щоб не |  |
|  |  | хлорид цинку, | перегрівся.(б) Очищати від окалини |  |
|  |  | кислота. | зануренням у хлорид цинку(в) захоплення |  |
|  |  |  | розплавленого припою (г), обслуговування |  |
|  |  |  | на шматку нашатирю (д), (протравлення) |  |
|  |  |  | протравлення місця паяння (нанесення |  |
|  |  |  | флюсу) (е). |  |
|  |  |  | Нанесення припою (заповнення зазору)(ж). |  |

Ъ

|  |  | Паяльна лампа, | Паяння твердими припоями застосовують |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Паяння | паяльник, | для виготовлення міцних і термостійких |  |
|  | твердими | твердий | швів і здійснюють так: |  |
|  | припоями. | припій, кислота | Поверхні підганяють одну до одної |  |
|  |  | , нашатир, | обпилюванням (а) і ретельно чистять від |  |
|  |  | хлорид цинку. | бруду, оксидних плівок і жирів |  |
|  |  |  | механічним або хімічним способом.; |  |
|  |  |  | підігнані поверхні в місці паяння |  |
|  |  |  | покривають флюсом (б); на місце спаю |  |
|  |  |  | накладають шматочки припою – мідні |  |
|  |  |  | пластинки (в) і закріплюють їх м’яким |  |
|  |  |  | в’язальним дротом. (г); підготовлені деталі |  |
|  |  |  | нагрівають паяльною лампою (д), у |  |
|  |  |  | ковальському горні або електропечі; коли |  |
|  |  |  | припій розплавиться, деталь знімають з |  |
|  |  |  | вогню і тримають у такому положенні, |  |
|  |  |  | щоб припій не міг стікати зі шва.; потім |  |
|  |  |  | деталь повільно охолоджують |  |
|  |  |  | (охолоджувати у воді деталь з напаяною |  |
|  |  |  | пластиною не можна, бо це послабить |  |
|  |  |  | міцність з’єднання.) |  |

При паянні слід дотримуватися таких вимог праці:

·Завжди тримайте паяльник в спеціально призначеному для цього кріпленні. Ніколи не кладіть розігрітий паяльник прямо на стіл або робочу поверхню. В іншому випадку ви ризикуєте влаштувати пожежу або обпалити руки.

- Переконайтеся, що дріт не зачепився де-небудь на столі або на іншому об’єкті. Інакше гарячий паяльник можна легко висмикнути з кріплення і упустити на землю, або собі на коліна.

- Під час пайки виділяються досить їдкі і токсичні випаровування. Переконайтесь, що ваше робоче місце обладнано доброю вентиляцією, перешкоджаючою скупченню шкідливої парів. Не надто нагинайтесь над столом під час паяння,

тому що пари будуть йти прямо вам в обличчя. Якщо ви не можете чітко роздивитись місце з’єднання паянням, краще використовувати збільшувальне скло, ніж підносити плату близько до себе.

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

ТЕМА: «Шабрування»

| № | Зміст | Обладнання, | Технічні умови і вказівки щодо |  | Малюнок (схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | завдання та | інструмент, | виконання завдання |  |  |
|  | послідовніс | пристосування |  |  |  |
|  | ть |  |  |  |  |
|  | виконання |  |  |  |  |
| 1. | Прийоми | Слюсарний верстак, | Перед шабруванням поверхню |  |  |
|  | шабрування | лещата, заготовка, | фарбують. Процес шабрування «від |  |  |
|  | плоских | набір шаберів, фарба. | себе» полягає у поступовому знятті |  |  |
|  | поверхонь: |  | металу з ділянок де є сірі плями. |  |  |
|  | -«від себе» |  | Правою рукою шабер тримають за |  |  |
|  | -« на себе» |  | рукоятку. А лівою натискають на |  |  |
|  |  |  | кінець шабера (рис а) До оброблюваної |  |  |
|  |  |  | поверхні шабер встановлюють під |  |  |
|  |  |  | кутом 25…30°; різальна кромка має |  |  |
|  |  |  | знаходитись на пофарбованій поверхні. |  |  |
|  |  |  | Метал знімають скоблінням. Робочим |  |  |
|  |  |  | ходом є рух вперед, тобто « від себе). |  |  |
|  |  |  | При прийомі -« на себе». Шабер |  |  |
|  |  |  | беруть за середню частину (стержень) |  |  |
|  |  |  | обома руками і встановлюють лезо до |  |  |
|  |  |  | оброблюваної поверхні під кутом |  |  |
|  |  |  | 60…75°, а не 25…30° як при |  |  |
|  |  |  | шабруванні «від себе2 верхня частина |  | Прийоми шабрування: |
|  |  |  | шабера впирається в плече |  |  |
|  |  |  | працюючого. Робочий рух шабера | а) « від себе» | б) «на себе» |
|  |  |  | здійснюється «на себе». |  |  |

| 2 | Шабрування | Слюсарний верстак, |
| --- | --- | --- |
|  | криволінійних | лещата, заготовка, |
|  | поверхонь | набір шаберів, фарба. |

На вал або на шийку вала, з якою спряжуватиметься підшипник. Рівномірно наносять тонкий шар фарби, встановлюють вал у вкладиш підшипника (рис. а) або вкладиш підшипника на шийку вала і легким зусиллям повертають його. Після чого вал знімають (рис. б) і шабрують тригранним шабером виступаючі місця (рис.в). Шабер нахиляють так, щоб метал знімала середня частина різальної кромки. Правою рукою шабер тримають за рукоятку, ледь обертаючи,

- лівою притискають його до оброблюваної поверхні. Шабрування продовжують доти. Поки не буде потрібної кількості плям, що визначають шаблоном сіткою (рис.г).

а-перенесення фарби з вала на підшипник; б- сліди фарби; в-прийом шабрування; г-шабер-сітка.

При шабруванні слід дотримуватися таких вимог праці:

Шабери не повинні мати тріщин і відколів, дерев'яні ручки повинні бути з твердих порід, без тріщин і відколів, поверхня ручки повинна бути чистою і гладкою. Необхідно переконатися в наявності на рукоятки металевого кільця. Для захисту рук від порізів ріжучою кромкою другий кінець двосторонніх шаберів необхідно закривати спеціальним футляром.

Заготовки і деталі, що підлягають шабрування, не повинні мати задирок, їх кромки повинні бути притуплені.

Під час шабрування забороняється вручну видаляти металевий пил або стружку з оброблюваної поверхні; здувати частинки металу